## 实验二　8251串行通信实验㈡：与PC通信

一、实验目的

⑴了解实现串行通信的硬环境，数据格式的协议，数据交换的协议。

⑵掌握8251芯片的工作方式和编程方法。

二、实验内容

⑴利用本实验系统内的8251接口芯片，实现与PC机通信。

⑵本实验实现以下功能：从PC上发送字符（0~F）显示到实验仪的数码管上；从实验箱／实验装置上发送字符（0~F），显示到PC机上。

三、程序流程

四、实验电路

五、实验步骤

1、实验连线

⑴连接138译码输入端A.B.C，其中A连A2，B连A3，C连A4，138使能控制输入端G与总线单元上方的GS相连。

⑵将8251串行通信单元的T/RXC与分频单元的T6相连，CLK与分频单元的T1相连，片选信号CS与译码单元的Y0相连，将8251串行通信单元的RXD、TXD分别与串行口的RX0、TX0相连。

⑶用8芯扁平电缆将8251串行通信单元的数据总线插座与数据总线单元任一插座相连。

2、PC机发送，实验箱接收

⑴把实验仪位于串行口区通信选择开关拨至右侧系统状态，在与PC联机状态下，编译、连接、下载PH88\he12_R.asm，退出系统联机状态，释放串口；把实验仪位于串行口区通信选择开关拨至左侧用户状态，键入3FD0，按“EXEC”键运行程序；

⑵打开Dais软件工作目录（如：C:\Dais），找到并运行“PC发送程序”，设置波特率为2400bps，单击“打开串口”按钮；

⑶从“PC发送程序”单击0~F发送数字，实验箱接收后将数字送LED显示。

3、实验箱发送，PC机接收

⑴把实验仪位于串行口区通信选择开关拨至右侧系统状态，在与PC联机状态下，编译、连接、下载PH88\he12_T.asm，退出系统联机状态，释放串口；把实验仪位于串行口区通信选择开关拨至左侧用户状态，键入3FD8，按“EXEC”键运行程序。

⑵打开Dais软件工作目录（如：C:\Dais），找到并运行“PC接收程序”，设置波特率为2400bps，单击“打开串口”按钮；

⑶在实验箱键盘上输入数字键0~F，“PC接收程序”将数字送PC屏幕显示。

4、观察运行结果

在连续运行下，观察PC机与实验仪之间收发数据是否无误。

5、终止运行

按“暂停图标”或实验箱上的“暂停按钮”，使系统无条件退出该程序的运行返回监控状态。