数字电子技术课程设计报告

题    目：   医院病人紧急呼叫系统

专    业：       电子信息工程

班    级：       08电子（2）班

组    别：         第五组

姓    名：      陶芳丽 王晓利

李若泽 周倩倩

陈艳   郭伟

指导教师：         秦忠基

设计日期：        2010-6-21

医院病人紧急呼叫系统设计报告

摘要：该电路主要是针对医院病人紧急呼叫来设计的。通过病人按下按钮来呼叫的，只要病人按下按钮，锁存器来锁存信息，再经过优先编码器来完成信号优先级的判别，并提供相关的显示输出编码，然后通过译码器译出当前最高级别的呼叫，并显示出来，待医护人员处理完后，清除该呼叫的触发器信号，转而对其他呼叫输入进行判别处理。

关键词：呼叫   锁存信息   优先编码    译码   清除

一、设计目的作用

该电路主要是为医院病人紧急呼叫设计的。通过该电路的设计来实现病人和医护人员的交流，病人按下按钮，再通过锁存器锁存信息，优先编码器的最高级别判别，然后通过译码器译出当前最高级别的呼叫，来通知医护人员对所来信息进行处理，这样就不需要病人直接呼喊来通知医护人员了，既保证了医院的秩序，又解决了病人的紧急呼叫，病人也不会面临危险。而且医护人员处理完后，对信息进行清除，以防该信息对后来的信息进行干扰，保证其正常运行。该电路给医院提供了方便，在医院方面得到了广泛的应用。

二、设计要求

（1）．当病人紧急呼叫时，产生声、光提示，并显示病人编号。

（2）．根据病人病情设置优先级别。当有多人呼叫时，病情严重者优先。

（3）．医护人员处理完当前最高级别的呼叫后，系统按优先级别显示其它呼叫病人的编号。

三、设计的具体实现

1、系统概述

本电路是针对病人紧急呼叫而设计的。该电路有四个按钮，只要任意一个病人按下按钮，该信息就会被锁存在对应的74LS279中，其中74LS279是非S2非R2端均为高电平时来锁存信息的，病人按下按钮，非R1端立即由高电平变为低电平，锁存器锁存信息，然后将四路锁存器的输出接入74LS148优先编码器其中的四个输入端D1D2D3D4，通过优先编码器来完成信号优先级的判别，同时用74LS04D来驱动译码器工作，并将编码器输出结果在数码管上显示出来，这时医护人员会根据数码管上显示的数字去处理病人的紧急情况，待医护人员处理完后，再按下与触发器相连的清除按钮清除信息。此时是将编码器输出端A0A1A2接入74LS138译码器的输入端ABC，译好后，将译码器的输出接入对应的触发器中的D,只要医护人员按下按钮，给相应的触发器一个脉冲，触发器输出的清零信号立即反馈到相应的74LS279中，使得非R为低电平，这样非R2非S2不会同时为高电平，锁存器锁存信息的条件不符合，故信息清除。接着通过优先编码器判断锁存器中信息的优先级别，重复以后的工作，如果没有信息，数码管显示0。该电路就是按照以上原理工作的。

2、 单元电路设计与分析

（1）病人的呼叫与信息的锁存

病人通过按钮来呼叫医护人员，为了确保每个病人出现紧急情况时，医护人员能及时的知道病人的情况，故需要保存病人的信息，待医护人员处理完后，能及时的对另一个病人的情况进行处理，以上电路就是锁存病人信息的，其中74LS279是非S2非R2端均为高电平时来锁存信息的，病人按下按钮，非R1端立即由高电平变为低电平，锁存器锁存信息。

（2）优先编码与数码管显示

四路锁存器的输出接入优先编码器其中四个输入端D1D2D3D4，通过优先编码器来完成信号优先级的判别，同时用74LS04D来驱动译码器工作，并将编码器输出结果在数码管上显示出来，这时医护人员会根据数码管上显示的数字去处理病人的紧急情况。

（3）译码与信息的清除

医护人员处理完后，再按下与触发器相连的清除按钮清除信息。此时是将编码器输出端A0A1A2接入74LS138译码器的输入端ABC，译好后，将译码器的输出接入对应的触发器中的D,只要医护人员按下按钮，给相应的触发器一个脉冲，触发器输出的清零信号立即反馈到相应的74LS279中，使得非R为低电平，这样非R2非S2不会同时为高电平，锁存器锁存信息的条件不符合，故信息清除。

四、总结

通过一周的实验和学习，使我们受益匪浅，无论是在知识面方面还是在团队的合作方面。

设计过程中我们主要遇到了以下问题：

1、在设计电路图的过程中，发现好多多余的控制引脚不知道如何处理。

解决方法：仔细回想老师课上所讲的内容，如果不需要的就不要接，和与门相连接的接‘1’，和或门相连接的接‘0’。

2、在将草图画好拿到机房仿真时，发现电路并不能按照我们所要求的正常工作。而是当有一个病人呼叫时，能收到呼叫信息，显示管也有显示应答，但是清除后却不能显示下一个呼叫信息，必须将系统关闭后重新运行才能显示下一个锁存的信息，与要求并不相符，需要改进。

解决方法：经过再次将电路仔细分析后发现，控制74LS138的译码器工作与否的开关一直处于低电平状态，也就是说译码器根本就没有工作，为了使电路看着更加简洁，我们把开关删去，直接把74LS138的附加控制端S1接到电源。再次运行发现工作正常。

体会：经过几次修改后终于实验成功，我们发现除了要对各个元器件的功能很好的掌握以外，还要格外的仔细，无论是在连接过程中还是在对多余引脚处理过程中，稍有不慎就会导致电路不能正常工作。

建议：我们希望在以后的电子课程设计之后，老师能对我们进行提问，如器件功能方面，、或为什么我们会这么设计，为什么这么想，其它器件为什么不行等。这样可能会使我们思考的更多，对电路能更加熟悉、更好的掌握。

五、附录

元器件明细表：

74LS279D四个，74LS148D一个,74LS74N四个，74LS138D一个，74LS04D三个，数码管一个，1K电阻四个，0.576K的电阻一个，5V电源11个，双刀双掷开关四个，普通开关一个。

六、参考文献

1.李士雄、丁康源 .《数字集成电子设计教程》. 高等教育出版社 . 1993年

2.张建华 .《数字电子技术》. 机械工业出版社 . 1994年

3.中国集成电路大全编委会 .《中国集成电路大全——ＴＴL集成电路》 . 国防工业出版社 . 1985年

4.中国集成电路大全编委会 .《中国集成电路大全——存储器集成电路》 . 国防工业出版社 . 1995年

5.华中工学院电子学教研室 . 康华光 . 《电子技术基础》 . 第三版 . 高等教育出版社 . 1988年

6.蔡惟铮 .《数字电子线路基础》 . 哈尔滨工业大学出版社 . 1988年

7.阎石 .《数字电子电路》 . 中央广播电视大学出版社 . 1993年