# 单片机课程设计报告

- 实训题目：多功能数字时钟

- 实训内容：

设计一个数字时钟，显示范围为00：00：00~23：59：59。通过几个开关进行控制，其中开关K1用于切换时间设置（调节时钟）和时钟运行（正常运行）状态；开关K2用于切换修改时、分、秒数值；开关K3用于使相应数值加1调节；开关K4用于减1调节；开关K5用于设定闹钟，闹钟同样可以设定初值，并且设定好后到时间通过实验箱音频放出一段乐曲作为闹铃。

选做增加项目：还可增加秒表功能（精确到0.01s）或年月日设定功能。

三．    实训要求：

开关K3进行加1调节时，当加至最大值（时为24，分和秒均为60）时要能正常归零。开关K4进行减1调节时，当减至最小值00时，均能再回到从相应最大值（时为23，分、秒均为59）。闹钟乐曲自定。

- 实验电路及功能说明：

电路图如图所示：

图A

图B

图C

该数字钟是用一片AT89C51A单片机通过编程去驱动8个数码管实现的。通过6个开关控制,从上到下6个开关KEY1~KEY6的功能分别为：KEY1,切换至秒表；KEY2,调节时间,每调一次时加1；KEY3, 调节时间,每调一次分加1；KEY4,从其它状态切换至时钟状态；KEY5,切换至闹钟设置状态,也可以对秒表清零；KEY6,秒表暂停.控制键分别与P1.0~P1.5口连接．其中：

A.通过P2口和P3口去控制数码管的显示如图所示P2口接数码管的a——g端，是控制输出编码,P3口接数码管的1——8端,是控制动态扫描输出．

B.从P0.0输出一个信号使二极管发光，二极管在设置的闹钟时间到了时候发光，若有乐曲可以去驱动扬声器实现。

（图A是时钟运行状态，图B是闹钟运行状态，图C是秒表运行状态）

功能说明：

- 各个控制键的功能：可对时间进行校准调节（只能加１）；按下设置键数字时钟进入闹钟设置状态，设置闹钟的时间；时加１、分加１键是在校准时间时或设置闹钟时间对小时数或分钟数调节而设置的；按下秒切换键就可以进入秒表模式，同时秒表也开始计时，按下秒表暂停、复位键就暂停、归零，如果要重新对秒计时则可以按秒表开始、复位；清零键可以对闹钟清零。

- AT89C51单片机，通过编写程序对数码显示进行控制。

- 八个7段数码管显示时钟和秒表信号。

- 实训程序流程图：

- 主程序流程图：

- 时钟中断程序流程图：

- 秒表中断程序流程图：

- 按键程序流程图：

第一图为时钟和闹钟的调节.

第二图为进入中断和清零

- 实验结果分析：

此时钟设计是利用protues仿真软件进行仿真。基本上实现了要求的功能，该多功能数字钟实现的时钟显示、闹钟设置和秒表功能，校准时钟时只设计了时加键和分加键以及清零键，没有设置减分减时键。可发通过循环调节得到正确的调节数值。另外，要求有一段乐曲来作为闹钟，可这里只是用了一个二级管的发光来实现这个功能。若用一个扬声器和一个乐曲能够实现。

七．   程序清单：

#include<reg51.h>

#define uchar unsigned char

#define uint unsigned int

#define delay_time 3

uchar k,dat[]={0,0,0,0,0,0,0,0};

uint tcount,t,u;

uchar dat1[]={0,0,0,0,0,0,0,0};

uchar dat2[]={0,0,0,0,0,0,0,0};

uchar alarms[]={0,0,0,0,0,0,0,0};

uchar dis_bit[]={0x80,0x40,0x20,0x10,0x08,0x04,0x02,0x01};

unsigned char  code SEG7[11]={0xC0,/*0*/

0xF9,/*1*/

0xA4,/*2*/

0xB0,/*3*/

0x99,/*4*/

0x92,/*5*/

0x82,/*6*/

0xF8,/*7*/

0x80,/*8*/

0x90,/*9*/

0xBF,/*-*/

};

sbit miaobiao1=P1^0;

sbit tminute=P1^1;

sbit thour=P1^2;

sbit miaobiao2=P1^3;

sbit alarm=P1^4;

sbit P0_0=P0^0;

sbit P1_5=P1^5;

sbit P1_6=P1^6;

sbit P1_7=P1^7;

uchar ms=0;

uchar flag=0;

uchar sec=0;

uchar minit=0;

struct time{uchar second;uchar minute;uchar hour;}time1;

uchar n,i;

void delay(n)

{

while(n--)

{

for(i=120;i>0;i--);

}

}

void modify(void)

{

EA=0;

if(thour==0)

{

if(flag==0)

{

dat1[6]++;delay(180);

if(dat1[6]>9)

{

dat1[6]=0;dat1[7]++;

if(dat1[7]>2)

{

dat1[7]=0;

}

}

}

if(flag==1)

{

alarms[6]++;delay(200);

if(alarms[6]>9)

{

alarms[6]=0;alarms[7]++;

if(alarms[7]>2)

{

alarms[7]=0;

}

}

dat[6]=alarms[6];

dat[7]=alarms[7];

}

}

if(tminute==0)

{

if(flag==0)

{

dat1[3]++;delay(180);

if(dat[3]>=10)

{

dat1[4]++;dat1[3]=0;

if(dat1[4]>5)

{

dat1[4]=0;

}

}

}

if(flag==1)

{

alarms[3]++;	delay(200);

if(alarms[3]>9)

{

alarms[4]++;alarms[3]=0;

if(alarms[4]>5)

{

alarms[4]=0;

}

}

dat[3]=alarms[3];

dat[4]=alarms[4];

}

}

if(miaobiao1==0)

{

TR0=0;ET0=0;TR1=1;ET1=1;

}

if(miaobiao2==0)

{

TR0=1;ET0=1;TR1=0;ET1=0;

dat2[0]=0;

dat2[1]=0;

dat2[3]=0;

dat2[4]=0;

dat2[6]=0;

dat2[7]=0;

ms=0;

sec=0;

minit=0;

}

if(P1_5==0)

{

TR0=0;ET0=0;TR1=0;ET1=0;

}

if(alarm==0)

{

TR0=0;ET0=0;TR1=0;ET1=0;flag=1;

dat[0]=0;

dat[1]=0;

dat[2]=10;

dat[3]=0;

dat[4]=0;

dat[5]=10;

dat[6]=0;

dat[7]=0;

}

EA=1;

}

void init(void)

{

TMOD = 0x11;

TH0 = 0xDB;

TL0 =0xFF;

TH1=0xDB;

TL1=0xFF;

ET0 = 1; 			  //10ms

ET1=1;

//	TR1=1;

TR0=1;

tcount=0;

ms=0;

sec=0;

minit=0;

EA = 1;

}

void test(void)

{

for(k=0;k<8;k++)

{

P3=dis_bit[k];P2=SEG7[dat[k]]; delay(1);P3=0X00;

}

}

void main()

{

init();

delay(10);

while(1)

{

modify();

test();

}

}

void diplay() interrupt 1

{

ET0=0;

TR0=0;

TH0 = 0xDB;

TL0 = 0xff;

TR0=1;

tcount++;

if(tcount==100)

{

time1.second++;

tcount=0;

dat1[0]=(time1.second)%10;

dat1[1]=(time1.second)/10;

}

if(time1.second==60)

{

time1.second=0;

time1.minute++;

dat1[3]=(time1.minute)%10;

dat1[4]=(time1.minute)/10;

}

if(time1.minute==60)

{

time1.minute=0;

time1.hour++;

dat1[6]=time1.hour%10;

dat1[7]=time1.hour/10;

}

if(time1.hour>23)

{

time1.hour=0;

}

dat[5]=10;

dat[2]=10;

dat[0]=dat1[0];

dat[1]=dat1[1];

dat[3]=dat1[3];

dat[4]=dat1[4];

dat[6]=dat1[6];

dat[7]=dat1[7];

flag=0;

P0=0x00;

if((alarms[7]==dat1[7])&&(alarms[6]==dat1[6])&&(alarms[4]==dat1[4])&&(alarms[3]==dat1[3]))

{

P0=0x01;

}

ET0=1;

}

void time_2(void)interrupt 3

{

EA=0;

TR0=0;

TH1=0xDB;

TL1=0xFF;

TR1=1;

ms++;

dat2[0]=ms%10;

dat2[1]=ms/10;

if(ms>=100)

{

ms=0;

sec++;

dat2[3]=sec%10;

dat2[4]=sec/10;

if(sec>=60)

{

sec=0;

minit++;

dat2[6]=minit%10;

dat2[7]=minit/10;

}

}

dat[5]=10;

dat[2]=10;

dat[0]=dat2[0];

dat[1]=dat2[1];

dat[3]=dat2[3];

dat[4]=dat2[4];

dat[6]=dat2[6];

dat[7]=dat2[7];

EA=1;

}