# 预备实验  常用电子仪器仪表使用练习

## 实验目的

掌握示波器、函数信号发生器、交流毫伏表使用及常见电子元件认识，了解电压表负载效应，为做好电子电路实验打下基础。

## 概述

接下去我们将进行电子电路的实验，在接触这些实验之前，我们应该熟悉掌握电子仪器、仪表的使用。电子仪器、仪表的使用练习实验应舍得花时间，因为直接关系到后续实验结果的正确性及实验顺利与否。这要求学者不仅要温习物理课程中所涉及的示波器显示原理，还要预习本书附录部分的“常用仪器使用介绍”，或结合看电子示波器原理、使用及电子学实验技术录像片后再做，会顺手得多。

## 实验器材

1、双踪示波器                                                           一台

2、函数信号发电器                                                   一台

3、交流毫伏表                                                           一台

4、可调直流稳压源（0～30V）                               一只

5、数字万用表、MF-47万用表                                一只

6、色环电阻、三极管、二极管、电容器                若干

## 实验内容

一、示波器的使用、信号发生器的使用

1、交流信号波形观察

1）把1KHZ、1V左右的正弦电压信号（从什么仪器获得？）输入给示波器，分别调出几个完整波形。

2）用毫伏表测量信号发生器正弦电压输出。完成表1-1测量要求（最好是在阅读下一步内容“3”后再做）。

表  1－1

| 信 号 源 | 交流毫伏表 | 指针式毫伏表要在通电前指针机械零位。其通电后电气零位？ （ ） |
| --- | --- | --- |
| 频显内外 | F（Hz） | 频率范围 | 波形 | 输出衰减 | 测量值 | 量程 | 指针式表刻度线 |  |
|  | 50 |  |  | 0dB | 5V |  |  |  |
|  | 160 |  |  |  | 5V |  |  |  |
|  | 400 |  |  |  | 1V |  |  |  |
|  | 1000 |  |  |  | 10mV |  |  |  |
| 信号源地线与毫伏表的地线共接么？（ ） |  |

3）示波器使用练习，参考表1-1，完成表1-2内容，实际上，表1-1与表1-2可以统一起来一并操作完成.

表  1-2

| 信号源频率 (正弦) | 由毫伏表测信号源输出 | 示 波 器 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 垂直轴向 | 水平轴向 | 触发 | 探头衰减 | 计算电压值 | 计算周期 T 及其频率 |
|  |  | 工作方式 | 输入通道 | 耦合方式 | V/div (校准) | 峰-峰距离 格数 | T/div (校准) | 每周期的 格数 | 触发源 | 耦合方式 |  | 峰-峰值计算 | 有效值计算 |  |
| 50Hz | 5V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 160Hz | 5V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 400Hz | 1V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1000Hz | 10mV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注意：信号源地线、毫伏表、示波器探头地线共接一起。 |

2、轻松演练

1)用交流毫伏表测量函数信号发生器的输出电压(f=100Hz),在0dB时,调节幅度旋钮,测量值为3v,当幅度旋钮不再旋动,衰减位置分别为20dB、40dB、60dB,把毫伏表指示值记录下来。

2) 用示波器测量直流电压：

首先显示出“水平时基线”，选定基线位置（使用那些功能键？）根据所测量电压值选取合适的垂直偏向灵敏度（校准否？）及符合直流测量的示波器输入耦合方式。测量结果填入表1-3所示。

表  1－3

| 直流电压（V） | 示波器 | 计算 |
| --- | --- | --- |
|  | V/每格 | 格数 |  |

二、万用表的使用介绍

三、半导体基本器件及应用的识别与检测

（一）目测判别极性

（二）万用表检测晶体管的方法

1. 可直接用电阻挡的PN结挡分别测量判断两个结 的好坏

2. 插入三极管挡(hFE)，测量 ( 值或判断管型及管脚

注意事项:  红表笔是(表内)正极 , 黑表笔是(表内)负极，NPN和PNP管分别按EBC排列插入不同的孔，需要准确测量 ( 值时，应先进行校正。

要求：安格式完成实验报告

1、说明使用示波器观察波形时，为达到下列要求，应调节哪些旋钮？

1）波形清晰且亮度适中。

2）波形在荧光屏中央大小适中。

3）波形稳定。

2、用示波器观察本身校准信号，并记录波形（有准确周期、幅度）。

3、用示波器观察实验箱中的函数波形，要求频率在2khz~200khz,并记录波形。

4、总结用万用表测量二极管、三极管的方法和步骤。

# Text boxes

E

B

C

B

E

B

E

C

C