# 第一章  系统概述

## 1.1 系统组成

Dais系列单片机微机仿真实验系统的51单片机实验与仿真由管理CPU、目标CPU 和通用电路、接口实验电路及稳压电源组成，通过RS232C串行接口与PC微机相连，系统硬件主要内容如下：

| CPU | 管理CPU 、目标CPU 8032/78E438/STC系列单片机 |
| --- | --- |
| 系统存储器 | 监控管理程序在管理CPU的FLASH中、RAM 61256二片（64K）、BPRAM 61256（32K）。 |
| 接口芯片 及单元实验 | 8251、8253、8255、8259、ADC0809、DAC0832、164、74LS273、74LS244、电子发声单元，电机控制单元， 开关及发光二极管、单脉冲触发器、继电器控制等 |
| 外设接口 | 打印接口，RS232C串口、51仿真接口 |
| 显示器 | 6位LED、二路双踪示波器 |
| 键盘 | 32键自定义键盘 |
| EPROM编程器 | 对EPROM 2764/27128快速读出 |
| 系统电源 | +5V/2A，±12V/0.5A |

## 1.2 系统功能与特点

⑴自带键盘、显示器，能独立运行，也可以PC机为操作平台。两种工作方式任意选择。

⑵系统采用紧耦合多CPU技术，用STC89C58作为系统管理CPU，8032 / 78E438 / STC系列单片机作为目标机仿真与实验CPU，其软硬件资源100%出借。

⑶目标CPU采用主频为11.0592MHz，支持扩展仿真（即RAM仿真），亦支持ROM仿真（即FLASH下载式仿真）。在ROM仿真模式下，可实现对P0、P2的I/O口功能。

⑷配有二片61C256静态存储器构成系统的64K程序空间，地址范围为0000H~0FFFFH，还配一片61C256（32K）作为用户设置的断点区（BPRAM）。

（5）系统接口实验电路为单元电路方式，电路简捷明快，一体机的8位数据总线以扁平线或排线形式引出，这样既减轻繁琐的连线工作，又提高学生的实验工作能力。

（6）通过RS232通信接口，在Windows集成软件的支持下，利用上位机丰富的软件硬件资源，实现用户程序的编辑、编译、调试运行，提高实验效率。

## 1.3 系统资源分配

实验系统寻址范围定义如下：

| 空间地址 | 器件选用 | 用途与说明 |
| --- | --- | --- |
| 0000H~7FFFH | 6116 | 监控程序空间 |
| 0000H~0FFFFH | PROM | 目标机程序空间 |
| 0000H~0FFFFH | 实验接口电路 | 数据及IO空间 |

系统已定义的I/O地址如下：

| 接口芯片 | 口地址 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 74LS273 | 0FFDDH | 字位口 |
| 74LS273 | 0FFDCH | 字形口 |
| 74LS245 | 0FFDEH | 键入口 |
| 8255A口 | 0FFD8H | EP总线 |
| 8255B口 | 0FFD9H | EP地址 |
| 8255C口 | 0FFDAH | EP控制 |
| 8255口 | 0FFDBH | 控制字 |