# 实验一  单级放大电路

## 一、实验目的

1、熟悉电子元器件和模拟电路实验箱的使用。

2、掌握放大器静态工作点的调试方法及其对放大器性能的影响。

3、学习测量放大器Q点，AV，rI，r0的方法,了解共射极电路特性。

4、学习放大器的动态性能。

## 二、实验仪器

1、示波器

2、信号发生器

3、数字万用表

## 三、预习要求

1、三极管及单级放大器工作原理。

2、放大器动态及静态工作参数测量方法。

## 四、实验内容及步骤

1、装接电路

图1-1单级放大电馅

(1) 用万用表判断实验箱上三极管  V的极性和好坏，电解电容C的极性和好坏。

(2) 按图 1-1所示，连接电路 (注意:接线前先测量+12V电源，关断电源后再连线)，将Rp1的阻值调到最大位置。

(3) 接线完毕仔细检查，确定无误后接通电源。改变Rp1，记录Ic分别为0.5A、1A、1.5A时三极管V的β值 (注意:Ib的测量和计算方法)。

2、静态调整

调整RP使VE=2.2 V，计算并填表1-1。

表1-1

| 设定 | 实 测 | 实测计算 |
| --- | --- | --- |
| Rp1 | Ve（V） | Vbe（V） | Vce（V） | Rb（KΩ） | Ib（μA） | Ic（mA） |
| 某值 | 1.9 |  |  |  |  |  |

3、动态研究

(1)将信号发生器调到f=lKHz，幅值为3mv，接到放大器输入端Vi，观察Vi和V0端波形、并比较相位。

(2)信号源频率不变，逐渐加大幅度，观察V0不失真时的最大值并填表1-2。

表1-2

| 实 测 | 实 测 计 算 | 估 算 |
| --- | --- | --- |
| V （mV） | V （V） | A | A |

(3) 保持Vi=5mv不变，放大器接入负载RL，在改变Rc数值情况下测量，并将计算结果填表1-3。                 表1-3

| 给 定 参 数 | 实 测 | 实 测 计 算 | 估 算 |
| --- | --- | --- | --- |
| Rc | RL | Vi （mv） | Vo (V) | Av | Av |
| 2K | 5K1 |  |  |  |  |
| 2K | 2K2 |  |  |  |  |
| 5K1 | 5K1 |  |  |  |  |
| 5K1 | 2K2 |  |  |  |  |

(4)保持VI=5mv不变，增大和减小RP1，观察V0波形变化，测量并填入表1-4。

表1-4

| RP1 值 | Vb | Vc | Ve | 输出波形情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注意，若失真观察不明显可增大或减小Vi幅值重测。

4、测放大器输入、输出电阻

(1)输入电阻测量

在输入端串接一个5Kl电阻如图1-2，测量Vs与Vi，，即可计算ri

图1-2输入电阻测量

(2)输出电阻测量

图1-3输出电阻测量

在输出端接入可调电阻作为负载，选择合适的RL值使放大器输出不失真(接示波器监视)，测量有负载和空载时的V0，即可计算r0。

将上述测量及计算结果填入表1-5中。

表1-5

| 测输入电阻R=5K1 | 测输出电阻 |
| --- | --- |
| 实测 | 测算 | 估算 | 实测 | 测算 | 估算 |
| V (mv) | V (mv) | r | r | V R =∞ | V R = | r (KΩ) | r (KΩ) |

## 五、实验报告

1、注明你所完成的实验内容和思考题，简述相应的基本结论。

2、 选择你在实验中感受最深的一个实验内容，写出较详细的报告。要求你能够使一 个懂得电子电路原理但没有看过本实验指导书的人可以看懂你的实验报告，并相信你实验中得出的基本结论。

# Text boxes

~

R

S

5K1

V

i

V

S

R

i

~

V

0

r

0