## 实验一　8251串行通信实验㈠：自发自收

一、实验目的

了解串行通信的实现原理，掌握8251的工作方式和编程方法。

二、实验内容

利用本实验系统内的8251接口芯片，采用自发自收的方法，实现数据收发通信实验。发送的数据为4000H开始的16个源RAM区单元内容，接收到的数据放在5000H开始的RAM单元中，核对接收的数据是否和发送的数据一致。

三、编程提示

⑴数据发送与接收字节均采用查询方式；

⑵8251接口芯片的端口地址：命令状态口＝FFE1h，数据口＝FFE0h；

⑶设置方式字：异步方式，8个数据位，1位起始位，1个停止位，波特率因子为16。

⑷TXC、RXC时钟速率一致，可选速率F：38.4KHz、76.8KHz、153.6KHz、307.2KHz，波特率bps=TXC÷16，相应可选bps：2400、4800、9600、19200。

四、程序流程

五、实验电路

六、实验步骤

1、实验连线

⑴连接138译码输入端A.B.C，其中A连A2，B连A3，C连A4，138使能控制输入端G与总线单元上方的GS相连。

⑵将8251串行通信单元的T/RXC与分频单元的T6相连，CLK与分频单元的T0相连，8251CS与译码单元的Y0相连，将8251串行通信单元RXD与TXD相连。

⑶用8芯扁平电缆将8251串行通信单元的数据总线插座与数据总线单元任一插座相连。

2、LED环境

⑴在“P.”状态下按“0→EV/UN”，装载实验所需的代码程序。

⑵在4000~400Fh内存单元中填入16个数据。

⑶在“P.”状态下键入35C0，然后按“EXEC”进入实验项目的运行。

3、PC环境

在与PC联机状态下，编译、连接、下载PH88\he11.asm，用连续方式运行程序。

4、观察运行结果

在连续运行下，8251开始将4000~400Fh内存单元的数据发送串行口，再从串行口接收数据并存到5000~500Fh内存单元，当LED显示“P.”则表示操作完成。用复位命令结束程序，检查5000~500Fh内存单元的数据，应与4000~400Fh一致。

5、终止运行

按“暂停图标”或实验箱上的“暂停按钮”，使系统无条件退出该程序的运行返回监控状态。