单片机课程设计报告

题目 ：  基于51单片机简易电子琴设计

主要内容、基本要求、主要参考资料等

1、主要内容：

根据单片机课程所学内容，结合其他相关课程知识，设计一个简易电子琴，以加深对单片机知识的理解，锻炼实践动手能力，为以后的毕业设计和工作打下坚实基础。

2、基本要求：

本设计以MCS-51系列单片机为核心，采用常用电子器件设计。要求最少8个按键，每个按键对应一种音调，按下按键发声，松开按键后声音延迟一段时间后停止，即带余音的电子琴，延时时间可以设置，要求最少8个不同音调，可以采用标准的音调设计。

3、主要参考资料：

[1] 张毅坤，陈善久.单片微型计算机原理及应用.西安：西安电子科技大学出版社，2002.

[2] 张友德，赵志英，徐时亮.单片微机原理应用与实验.上海：复旦大学出版社，2000.

[3] 伟福Lab2000P系列单片机仿真实验系统说明书.

目录

第1章  概 述	1

1.1 设计的目的	1

第2章  系统设计	2

2.1简易电子琴设计方案	2

2.2系统总框图	2

2.3系统工作原理	3

第3章 硬件电路的设计	4

第4章 软件的设计	5

4.1 程序流程图	5

4.2 程序设计说明	6

4.2.1 对声音的控制	6

4.2.2对演奏的控制	6

第5章 总结	7

参考文献	8

附录1 系统电路图	9

附录2 源代码	9

第1章  概 述

我们生活在一个信息时代，各种电子产品层出不穷，作为一个计算机专业的学生，了解这些电子产品的基本组成和设计原理是十分必要的，我们学习的是计算机组成的理论知识，而课程设计正是对我们学习的理论的实践与巩固。本设计主要介绍的是一个用超高速硬件描述语言VHDL设计的一个具有若干功能的简易电子琴，其理论基础来源于计算机组成原理的时钟分频器。

1.1设计目的

（1）能够对电子电路、电子元器件、印制电路板等方面的知识有进一步的认识，独立对其进行测试与检查。

（2）熟悉8051单片机的内部结构和功能，合理使用其内部寄存器，能够完成相关软件编程设计工作。

（3）为实现预期功能，能够对系统进行快速的调试，并能够对出现的功能故障进行分析，及时修改相关软硬件。

（4）对软件编程、排错调试、焊接技术、相关仪器设备的使用技能等方面得到较全面的锻炼和提高。

# 第2章  系统设计

2.1简易电子琴设计方案

设计一简易电子琴，要求能够发出1、2、3、4、5、6、7等七个音符。

使用元件：AT89C51、LM324，喇叭，按键等

1.能够实现基本的琴键功能

即每按下一个琴键，单片机能够检测到键盘的按键，并根据按键的位置通过程序来控制，使蜂鸣器发著不同频率的声音，声音延迟延迟一段时间，等到按键放开后，声音停止。然后再继续扫描，看是否有键按下，如此循环下去，即实现基本的琴键功能。

2.能够实现调节电子琴银色功能

在键盘上设置功能键，通过按键选择不同的因素。

3.能够实现通过按键自动播放歌曲的功能

在键盘上设置几个功能键，按下之后会根据功能键跳转到自动播放歌曲的程序，来播放相应的歌曲。

2.2系统的总框图

2.3系统工作原理

乐音实际上是有固定周期的信号。我们可以用AT89C51的一个定时器（如T1）控制,在P3．4脚上输出方波周期信号,产生乐音。根据不同的按键,调节T1的溢出时间,可输出不同频率的乐音,这样就做出了一台微型电子琴。

每个乐音的音高（频率）是固定的,表1列出了一个8度以及其上下共16个音的音名、频率及定时器T1初值对照（设晶体频率为6MHz）

音乐产生原理及硬件设计由于一首音乐是许多不同的音阶组成的，而每个音阶对应着不同的频率，这样我们就可以利用不同的频率的组合，即可构成我们所想要的音乐了，当然对于单片机来产生不同的频率非常方便，我们可以利用单片机的定时/计数器来产生这样方波频率信号，因此，我们只要把一首歌曲的音阶对应频率关系弄正确即可。本次设计中单片机晶振为12MHZ，那么定时器的计数周期为1MHZ，假如选择工作方式1，那T值便为T= 216--5﹡105/相应的频率 ，那么根据不同的频率计算出应该赋给定时器的计数值，电子琴的具体工作原理图如下图所示。

简易电子琴的工作原理图

## 硬件电路的设计

由于一首音乐是许多不同的音阶组成的，而每个音阶对应着不同的频率，这样我们就可以利用不同的频率的组合，即可构成我们所想要的音乐了，当然对于单片机来产生不同的频率非常方便，我们可以利用单片机的定时/计数器T0来产生这样方波频率信号，因此，我们只要把一首歌曲的音阶对应频率关系弄正确即可。

本次设计中单片机晶振为12MHZ，那么定时器的计数周期为1MHZ，假如选择工作方式1，那T值便为T= 216--5﹡105/相应的频率 ，那么根据不同的频率计算出应该赋给定时器的计数值，列出不同音符与单片机计数T0相关的计数值如下表所示：

| 音符 | 频率（HZ） | 简谱码（T值） |
| --- | --- | --- |
| 中 1 DO | 523 | 64580 |
| 中 2 RE | 587 | 64684 |
| 中 3 M | 659 | 64777 |
| 中 4 FA | 698 | 64820 |
| 中 5 SO | 784 | 64898 |
| 中 6 LA | 880 | 64968 |
| 中 7 SI | 988 | 65030 |

采用查表程序进行查表时，可以为这个音符建立一个表格，有助于单片机通过查表的方式来获得相应的数据：

TABLE DW 64580，64684，64777，64820，64898，64968，65030

## 软件设计

4.1程序流程图

图3.2 简易电子琴的工作流程图

4.2程序设计说明

4.2.1对声音的控制

①对音调的控制：根据不同的按键，对定时器T1送入不同的初值，调节T1的溢出时间，这样就可以输出不同音调频率的方波。不同音调下各个音阶的定时器

②对音长的控制：先向定时器T0送入一个固定初值，控制中断循环的次数，从而得到成倍数关系的时间间隔。按一拍0.64S计算，取1/16拍为最小间隔，即0.04S，为此设定T0的初值为63C0。

③乐谱的编码规则：对于每个音符，定义用8位二进制数表示。其中，最高位为1的字符为结束符，当读到最高位为1时，停止播放；低3位存储音阶码，即音阶表的列数，可为000B～111B (1～7和休止符)，休止符表示停顿，不发音，只有时间长短属性；第3位和第4位存储音高码，即音阶表的行数，可为00B～10B；第5位和第6位存储音长码，即中断次数，可为00B～10B。

4.2.2对演奏的控制

## 在手动演奏时，规定先按音调键，后按音阶键。每次音阶键按下时，调用键盘扫描子程序，获得键值，查询音阶表，获取定时器Ｔ１的计时初值，向喇叭输入相应频率的驱动脉冲，发出相应的声音，若按键没有松开，则一直发声；若按键松开，则停止发声。

## 在自动演奏时，通过选曲键来确定要播放的音乐，根据键值查询曲目表获取所点歌曲的首地址，依次读取歌曲的代码，获得音阶、音调和音长信息，播放相应的音乐。当读到结束符时，停止播放音乐。

## 总结

通过一周的紧张工作，终于完成了简易电子琴的设计，这个课程设计使我受益匪浅，他使我了解了硬件设计的整个流程，并且加深了我对计算机组成原理这门的课内容的理解，通过这个课程设计，不仅使我了解了组成原理的脊髓，而且使我对单片机从陌生到初步理解，扩充的我的知识面。

这个课程设计也培养了我们的耐心和毅力，一个小小的错误就会导致结果的不正确，而对错误的检查要求我要有足够的耐心，由于这个课程设计也使我积累了一些经验，相信这些经验在我以后的学习工作中会有很大的作用。此课程设计也使我了解了单片机设计的方便灵活性，这是我们跨入计算机硬件行业很好的一次锻炼。

参考文献

- 单片微型计算机接口技术及应用  张淑清 姜万录等著编(国防工业出版社  2003年1月)

- 8051单片机实践与应用  吴金戌 沈庆阳 郭庭吉 编著(清华大学出版社  2001年8月)

- 微型计算机原理与接口技术  冯博琴主编（清华大学出版社  2004年4月）

- 新颖实用电子设计与制作   张友汉主编（福建科学技术出版社  2000年1月）

- C语言程序设计教程（第二版）  谭浩强等著编（高等教育出版社）

- 数字电子技术基础简明教程（第二版） 余孟尝主编

附录（一）硬件电路图：

附录（二）源代码

- 方案一：产生按键音符

ORG 0000H

LJMP MAIN

ORG 000BH

LJMP BREAK

MAIN:  MOV TMOD,#01H       ;设置定时器0的工作方式

SETB EA

SETB ET0               ; 设置定时器0中断

SETB TR0               ; 启动定时器0

WAIT1: LCALL KEY             ; 调用KEY子程序，判断有键按下否？第几个键？

CLR EA                 ;屏蔽中断

CJNE R3,#00H,WAIT1     ;如果R3=0，表示有键按下

MOV A,22H              ;将22H里存放的按键号送给A

RL A               ; 因为查表里都是字，所以得乘2查得数据

MOV DPTR,#TABLE      ;指向表头

MOVC A,@A+DPTR      ; 查表

MOV TH0,A             ;将数据高位送TH0

MOV 21H,A             ; 将高位备份

MOV A,22H             ;将22H里存放的按键号送给A

RL A                 ;因为查表里都是字，所以得乘2查得数据

INC A                  ;取低位数据

MOVC A,@A+DPTR

MOV TL0,A

MOV 20H,A

WAIT2: LCALL KEY

SETB EA

CJNE R3,#00H,WAIT1

JMP WAIT2

KEY:   MOV R3,#00H         ; KEY子程序，判断有键按下否？第几个键？

MOV R1,#0FFH

MOV R0,#00H

MOV A,R1

MOV P2,A

MOV A,P2

CLR C

CPL C               ;利用标志位CY来判断是哪个键按下

MOV R2,#08H

WAIT3: RLC A               ;移位判断

JNC STORE

INC R0

DJNZ R2,WAIT3

STORE: MOV 22H,R0        ; 将按键号存22H，R3=0有键按下

MOV R3,#00H

RET

BREAK: PUSH ACC          ;  中断产生方波，从P1.0口输出

PUSH PSW

MOV TL0,20H

MOV TH0,21H

CPL P1.0

POP PSW

POP ACC

RETI

TABLE: DW 65030,64968,64898,64820,64777,64684,64580 ; 7，6，5，4，3，2，1

END

方案二：产生按键音符

ORG 0000H

SJMP START

ORG 000BH

AJMP INT_0

ORG 0030H

START: MOV P1,#00H

SETB EA

SETB ET0                       ;计数器0

MOV TMOD,#02H

MOV TH1,#09CH

MOV TL1,#09CH                 ;定时器初植

CLR TR0                        ;定时器不允许

SCAN:                                 ;键盘扫描

MOV A,P2       ;判断键盘按下，跳到SCAN_1，若未按，继续扫描

CJNE A,#0FFH,SCAN_1

NOP

SJMP SCAN

SCAN_1:ACALL DELAY ;是不是真的要按下？如果是，则跳转SU_KEY查询是哪个按下？

MOV A,P2

CJNE A,#0FFH,SU_KEY

NOP

SJMP SCAN

SU_KEY:JNB P2.1,MU_1                  ;判断是哪个键按下？

JNB P2.2,MU_2

JNB P2.3,MU_3

JNB P2.4,MU_4

JNB P2.5,MU_5

JNB P2.6,MU_6

JNB P2.7,MU_7

SJMP SCAN

;R1信号周期

MU_1:  MOV R1,#19     ;如果第一个按键按下，则R1=19，同时程序转NEXT

SJMP NEXT

MU_2:  MOV R1,#17

SJMP NEXT

MU_3:  MOV R1,#15

SJMP NEXT

MU_4:  MOV R1,#14

SJMP NEXT

MU_5:  MOV R1,#13

SJMP NEXT

MU_6:  MOV R1,#11

SJMP NEXT

MU_7:  MOV R1,#10

SJMP NEXT

NEXT:  MOV A,R1

MOV R0,A

SETB TR0             ;启动定时器0

NEXT_1:MOV A,P2          ; 没键按下继续执行，有键按下，返回读引脚

CJNE A,#0FFH,NEXT_1

ACALL DELAY

MOV A,P2                       ;真的没键按下？

CJNE A,#0FFH,NEXT_1

CLR TR0                        ;不响

AJMP SCAN                     ;扫描键盘去

INT_0:                                 ;中断程序

DJNZ R0,RE                      ;R0不等于0时，返回

CPL P1.0

MOV A,R1

MOV R0,A

RE:   RETI

DELAY:MOV R7,#100                    ;延长时间等待，键盘消抖

D1:   MOV R6,#10

D2:   DJNZ R6,D2

DJNZ R7,D1

RET

END

指导教师：                                  年     月     日

# Text boxes

扬声器

放大器

键  盘

电源

分频器

振荡器

TO初始化并开中断允放TO中断

按键按下是否成功

开始

识别按键功能

根据按键功能，装入音符T到TO中

启动TO工作

按键释放是否成功？

停止TO工作

TO中断入口

重装THO，TLO初值

P1.0取反

中断返回