## 实验一  P1口亮灯实验

一、实验目的

（1）学习P1口的使用方法；

（2）学习延时子程序的编写。

二、实验预备知识

（1）P1口对准双向口，每一位都可独立地定义为输出或输入。

（2）本实验中延时子程序采用指令循环来实现，机器周期（12/6MHz）*指令所需机器周期数*循环次数，在系统时间允许的情况下可以采用此方法。

三、实验内容

P1口作为输出口，接八个发光二极管，编写程序，使发光二极管循环点亮。

四、程序框图

五、实验电路

六、实验步骤

1、实验连线

P1.0～P1.7用插针连至L1～L8。

2、LED环境

（1）在“P.”状态下按“0→EV/UN”，装载实验所需的代码程序。

（2）在“P.”状态下键入0790，然后按“EXEC”进入实验项目的运行。

3、PC环境

在与PC联机状态下，编译、连接、下载PH51\he01.asm，用连续方式运行程序。

4、观察运行结果

在连续运行状态下，观察发光二极管闪亮移位情况。

5、终止运行

按“暂停图标”或实验箱上的“暂停按钮”，使系统无条件退出该程序的运行返回监控状态。

七、思考

改变延时常数，使发光二极管闪亮时间改变。

修改程序，使发光二极管闪亮移位方向改变。