# 第一章  系统概述

## 1.1 系统组成

Dais系列单片机微机仿真实验系统的8088/8086微机接口实验由与仿真由管理CPU、目标CPU 8088单元和通用电路、接口实验电路及稳压电源组成，通过RS232C串行接口与PC微机相连，系统硬件主要内容如下：

| CPU | 管理CPU 、目标CPU 准16位8088 |
| --- | --- |
| 系统存储器 | 监控管理程序在管理CPU的FLASH中、由RAM器件 61256二片构成最小系统（寻址范围64K）、BPRAM 61256（32K）。 |
| 接口芯片 及单元实验 | 8251、8253、8255、8259、8237、ADC0809、DAC0832、164、273、244、393分频、电子发声单元，电机控制单元， 开关及发光二极管、单脉冲触发器、继电器控制、16×16点阵、2×16LCD及PCI桥接单元等。 |
| 外设接口 | 打印接口，RS232C串口、D/A驱动接口、步进电机驱动接口、音频驱动接口、ISA总线接口 |
| 显示器 | 6位LED、二路双踪示波器 |
| 键盘 | 32键自定义键盘 |
| EPROM编程器 | 对EPROM 2764/27128快速读出 |
| 系统电源 | +5V/2A，±12V/0.5A |

## 1.2 系统功能与特点

⑴自带键盘、显示器，能独立运行，也可以PC微机为操作平台。两种工作方式任意选择。

⑵系统采用紧耦合多CPU技术，用STC89C58作为系统管理CPU，8088作为目标机微机接口实验CPU。

⑶目标CPU8088采用主频为14.3818MHz，系统以最小工作方式构成。

⑷配有 1片6116构成系统的4K基本BIOS，另配2片61C256（64K）作为实验程序与数据空间，地址从0000：0000H~0FFFFH（其中0~03FFH作为目标机中断向量区），还配一片61C256（32K）作为用户设置的断点区（BPRAM）。

⑸实验项目完整丰富，与课程教学紧密结合，同时配有步进电机、直流电机、音响等实验对象，可支持控制应用类综合实验。

⑹系统接口实验电路为单元电路方式，电路简捷明快，采用扁平线、排线、双头实验导线相结合的办法，进一步简化了实验电路连接环节，既减轻繁琐的连线工作，又提高学生的实验工作能力。

⑺通过RS232通信接口，在Windows集成软件的支持下，利用上位机丰富的软件硬件资源，实现用户程序的编辑、编译、调试运行，提高实验效率。

## 1.3 系统资源分配

实验系统寻址范围定义如下：

| 系统数据区 | F000：0000~00FFH |
| --- | --- |
| 系统堆栈区 | F000：0100~01FFH |
| 系统程序区 | F000：0200~07FFH |
| 用户程序区 用户数据区 | 0000：1000~0FFFFH |
| 用户堆栈区 | 0000：0600~0400H |
| 中断向量区 | 0000：0000~03FFH |

系统已定义的I/O地址如下：

| 接口芯片 | 口地址 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 74LS273 | FFDDH | 字位口 |
| 74LS273 | FFDCH | 字形口 |
| 74LS245 | FFDEH | 键入口 |
| 8255A口 | FFD8H | EP总线 |
| 8255B口 | FFD9H | EP地址 |
| 8255C口 | FFDAH | EP控制 |
| 8255控制口 | FFDBH | 控制字 |

## 1.4 注意事项

⑴实验时应注意观察，若发现有破坏性异常现象（例如有元件冒烟、发烫或有异味 ）应立即关断电源，保持现场，报告指导老师。找出原因、排除故障后，经指导老师同意再继续实验。

⑵实验过程中需改接线时，应关断电源后才能拆、接线。

⑶实验过程中应仔细观察实验现象，认真记录实验结果(数据、波形、现象)。所记录的实验结果经指导老师审阅后再拆除实验线路。

⑷实验结束后，必须关断电源、拔出电源插头，并将仪器、设备、工具、导线等按规定整理好。

⑸实验后每个同学必须按要求独立完成实验报告。