实验二  离散时间信号与系统的频域分析

- 实验学时：2学时

- 实验类型：验证

一 实验目的

  - 1 掌握离散时间信号的傅里叶变换DTFT和Z变换

  - 2 学会用MATLAB计算DTFT

  - 3 能够用MATLAB绘制H(z)的零极点图

  - 4 掌握subplot绘图命令

二  实验原理

DTFT定义：

由于MATLAB不能计算连续数值和在无限长的区间上计算离散数值，无法实现DTFT定义式的正变换X(ejω)和逆变换x(n)。这也是后面要进一步引入DFT的主要原因。

但是，将连续数值ω离散化为ωk=2πk/M(k=0,1,…,M-1)，无限长序列x(n)截短为序号范围为[n1，nN]的有限长序列，我们可以近似计算所需精度的DTFT。这样，用计算有限长序列的离散值的结果代替DTFT，有：

MATLAB实现上述近似运算：

n=[n1:nN];  k=0:M-1;

X=x*(exp(-j*2*pi/M)).^(n’*k);

上述方法为已知序列x(n)计算其DTFT是近似算法。若已知序列的Z变换，用MATLAB绘制其DTFT的图，可采用freqz函数来实现。

序列的Z变换是序列DTFT的扩展：

系统Z变换H(z)的零、极点分布对系统性能可以提供一个直观的概念，这一概念对系统的分析和设计十分重要。根据H(z)的零、极点分布可以分析系统的因果稳定性、幅频特性和相位特性、分析系统是否为最小相位或全通系统等。故而根据序列Z变换绘制其零极点分布图是非常重要和必须的。

MATLAB中可以采用zplane来实现H(z) 零、极点分布图的绘制。

多子图

MATLAB允许用户在同一幅图形窗里布置几幅独立的子图，具体指令为：

Subplot(m,n,k)   使m*n幅子图中的第k幅成为当前图

Subplot(m,n,k)的含义是：图形窗中有m*n幅子图。K是子图的编号。子图的序号编排原则是：左上方为第一幅，向右向下依次排号。该指令形式产生的子图分割完全按默认自动执行。subplot产生的子图彼此独立，所有绘图指令都可以在子图中运用。

三  实验内容

1、已知序列, 画出的图像并验证其共轭对称性。

解：为了验证其共轭性，取频率区间（-2π，2π），并将该区间分成2M等分。由于x(n)本身是离散有限长的（10个有效点），故而无需对x(n)截断处理。

程序如下：

M=256;

n=0:9;

x=0.5.^n;

k=-M:M-1;  % 缺省间隔为1，（-2π，2π）作2M等分

w=(2*pi/M)*k;

X=x*(exp(-j*2*pi/M)).^(n'*k);  %（**）式矩阵运算的MATLAB实现

magX=abs(X);  %求X的模，即幅度谱

phaseX=angle(X);  %求X的相位谱

subplot(1,2,1);   %以下绘制多子图的第一幅图

plot(w/pi,magX); %绘制幅度谱图作为多子图的第一幅图

xlabel('\omega/\pi'); ylabel('|X(e^j^\omega)|'); grid;

subplot(1,2,2);   %以下绘制多子图的第二幅图

plot(w/pi,phaseX); %绘制幅度谱图作为多子图的第一幅图

xlabel('\omega/\pi'); ylabel('\phi(\omega)'); grid;

2、用MATLAB计算其DTFT，并绘制H(z)的零极点图

解：（1）系统函数对应的DTFT为

用MATLAB计算的程序如下：

k=256;

num= [0.8,-0.44,0.36,0.02];

den=[1,0.7,-0.45,-0.6];

w=0:pi/k:pi;

h=freqz(num,den,w);

subplot(2,2,1);

plot(w/pi,real(h));  grid;

title('实部');

xlabel ('\omega/\pi');  ylabel('幅度');

subplot(2,2,2);

plot(w/pi,imag(h));  grid;

title('虚部');

xlabel('\omega/\pi'); ylabel('幅度');

subplot(2,2,3);

plot(w/pi,abs(h));  grid;

title('幅度谱');

xlabel('\omega/\pi'); ylabel('幅度');

subplot(2,2,4);

plot(w/pi,angle(h));  grid;

title('相位谱');

xlabel('\omega/\pi'); ylabel('弧度');

（2）MATLAB绘制H(z)零极点图程序如下：

close all;  %关闭所以的绘图窗口

a=[0.8 -0.44 0.36 0.02];

b=[1 0.7 -0.45 -0.3];

zplane(a,b);

  - 四、实验报告要求

1、报告中要给出实验的MATLAB程序，并对每个语句给出注释说明语句作用。

2、简述实验目的和原理。

3、用矩阵运算近似计算DTFT与按定义理论计算DTFT，请指出区别在哪些方面，如何减少这些区别。

4、验证用zplane绘制的H(z)零极点图是否正确。

5、给出收获和体会。