# 第二章  安装使用

## 2.1 硬件安装

⑴电源连接：通过随机所配的三芯电源线接入AC220V电网。

⑵打开电源开关系统应显示闪动的“P.”，若否应按下RESET键，如仍不显示闪动的“P.”，应立即切断电源，检查后重新进行或与本公司驻当地销售服务中心联系。

⑶系统功能自检：在闪动的“P.”状态下按键：[MOVE]→1000→[STEP]→[EXEC]，系统以连续方式运行“8”字循环右移程序，若6位LED出现跑“8”显示，说明系统已进入正常工作状态，可按RESET键返“P.”待令。

## 2.2 快捷使用

1. Windows环境

⑴在桌面上点击图标然后选择以实验系统所插串口一致的选项，点击“确定”便进入Dais集成调试环境。

⑵点击工具条中“”图标，在打开对话框中双击LED88.asm文件，进入实验源程序的编辑窗口。

⑶点击工具条中“”图标，进行源文件的编译、装载，在出现编译成功的对话框后点击“OK”框自动进入源文件调试状态。

⑷在工具条中点击所需的运行方式：“”单步、“”宏单步、“”运行。

⑸若需要以断点方式运行，可直接点击源语句行前的“”图标来完成所需断点的设置与清除，然后再点击“”图标进入断点运行状态。

⑹系统一旦进入运行状态后若需终止该程序的运行请点击“”图标退出当前操作返回待令状态。

2. LED环境

⑴在“P.”状态下按“0→EV/UN”，装载实验所需的代码程序。

⑵在“P.”状态下键入实验项目所需的程序入口地址，然后按“STEP”或“EXEC”进入实验项目的调试与运行。

⑶若需要以断点方式运行，请在“P.”状态下键入断点地址然后按“SRB”键确认，再键入实验程序入口地址按“EXEC”进入实验项目的断点运行。

⑷系统一旦进入运行状态后若需终止该程序的运行请按“STOP”退出当前操作返回待令状态。

## 2.3 键盘显示

（1）系统配备6位LED显示器，左边4位显示地址，右边2位显示该地址内容。

（2）系统具有一个4×8键盘，左边16个是数字键，右边16个是功能键。

在键盘监控状态下用户可以通过一组键命令完成下列操作：

·读写寄存器内容

·读写存储器内容

·读写EPROM内容

·数据块移动

·I/O端口读写

·断点设置与清除

·通过单步断点连续等功能来调试运行实验程序

## 2.4 初始化状态

8088十六位微机实验系统上电总清（或按复位键）以后，显示器上显示监控提示符 “P.”，各寄存器的初始化值如下：

SP=0600H，CS=0000H，DS=0000H，SS=0000H，ES=0000H，

IP=1000H，FL=0000H

注意：

·所有命令均在提示符“P.”状态输入。

·在键盘监控状态，用户段地址为0000H。

## 2.5 监控程序命令及操作

（1）MEM/RW、LS、NX、MOVE/COMP、EV/EC/EP、SB/CB、STEP、SCAL、EXEC等功能键命令操作详见《使用手册》。

（2）寄存器内容显示修改

操作①：在“P.”提示符下，直接按REG键，可依次循环显示或修改PC值（IP）、PSW值（FL值）、SP值。

操作②：在“P.”提示符下，先输入寄存器代号，再按REG键，显示器左边2位显示寄存器名，右边4位显示该寄存器内容。此时：

·按NX键，则依次循环上下一个寄存器中的内容

·按LS键，则依次循环上一个寄存器中的内容

·输入十六进制数字，则该寄存器中的内容被修改

寄存器代号和寄存器名的关系如下：

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AX | BX | CX | DX | SP | BP | SI | DI | DS | ES | SS | CS | IP | FL |